## Slide 1: TCP/IP协议栈/01
UNP：第1章、第2章

## Slide 2: 内容
电路交换网与分组交换网
计算机网络模型
  Client/Server模型
  分层协议
  协议栈
    OSI参考模型
    TCP/IP协议栈
UDP协议
TCP协议
  滑动窗口协议
  三路握手协议
  四次应答拆连
  TCP状态机

## Slide 3
网络设备
编程工具介绍
  netstat
  tcpdump
  gdb

## Slide 4: 1. 电路交换网与分组交换网
电路交换网
  终端 局端局端终端
  局端管理终端，同时负责转接
  在通话过程中，局端负责维护一条物理的或者虚拟的电路

## Slide 5
在通话的过程中，局端必须维护一条物理/虚电路

## Slide 6
分组交换网
  载荷被切分成packet，每个packet独自被转发到目的地
  中间路由设备根据当前的网络状况，对每个packet独自转发
1#
2#
网络对packet尽力而为的转发，但不会维护路径状态。

## Slide 7: 2. 计算机网络模型
Client/Server
客户端
服务器
客户端
客户端
客户端
服务器
…

## Slide 8
协议分层

## Slide 9
数据封装与对等通信
data
app
app
data
tcp
tcp
H
data
ip
ip
H
H
data
link
link
H
H
H

## Slide 10
  分层
    层次的划分是为了实现的方便，各层次集中关注自己的问题
    层次与层次之间便于实现隔离，彼此之间透明，方便移植
  对等通信
    层次对等
    同层次统一编址
  逐层封装
    数据流串行传输
    高层协议逐层封装载荷

## Slide 11
OSI参考模型

## Slide 12
Tcp/ip协议栈

## Slide 13
协议栈与协议族（stack/suites）
三层协议
  IPv4
  IPv6
  ICMP
  IGMP
四层协议
  TCP
  UDP
二层协议
  ARP
  RARP

## Slide 14: 3. IP报文
IPv4

## Slide 15: 4. UDP协议：用户数据报协议
UDP提供简单的、不可靠的、数据报协议
在UDP中，AB
  以packet为单位
  不能保证B收到A的packet
  不能保证B按照A的发送顺序收到packet
  没有拥塞控制，B可能被A发送的packet淹死
  无连接
    从TCP的角度更好理解
    A和B两端都不会保存对端的状态

## Slide 16
UDP协议格式

## Slide 17: 5. TCP协议
UDP难以满足可靠通信的要求
  发送丢失
    发送/应答协议
    应答丢失重传
  接收顺序错乱/面向字节流
    Packet打上序列号
  流控
TCP的解决方案——滑动窗口协议

## Slide 18
滑动窗口原理
A
B
待发送数据
发送窗口
接收窗口
网络
发送
应答
窗口滑动
窗口移动
此时不做应答
应答

## Slide 19
滑动窗口中的应答
  应答丢失，重发
  重发几个packet？
  应答再丢失呢？
A
B
网络
发送
应答
应答丢失
发送
RTT
指数退让

## Slide 20
TCP提供面向连接的服务
  网络不会象虚电路一样，替我们保存通信两端的连接状态，这个连接状态必须自己保存。
  TCP建连过程——三路握手协议
    三路握手协议基本上是两个双向应答过程的合并
    RTT
client
server
Syn J
Syn K，Ack J+1
Ack K+1

## Slide 21
三路握手过程
  服务器端准备接收客户端的请求，处于被动打开的状态
  客户端调用connect函数，发起主动打开的过程，此时会发送一个syn类型的Tcp报文
  服务器收到客户端的syn报文后，对这个syn报文进行响应：应答一个Tcp报文，这个报文是Syn+Ack的格式
  客户端收到Ack+Syn报文后，对服务器的Syn进行应答。
ISN
  Syn报文中的序号称为ISN
  RFC793中规定ISN为32bit数，每4ms加1，大约9.5小时翻转。

## Slide 22
TCP拆连
  应用程序调用close函数关闭连接，发送FIN类型的TCP报文给对端
  另一端收到FIN之后，发送Ack予以应答
  当另一端程序处理完毕数据后，再发送FIN给这一端
  这一端收到FIN后，再回应以Ack
S
C
Fin J
Ack J+1
Fin K
Ack K+1

## Slide 23
拆连说明
  收到Fin后，继续发送数据
    Fin报文意味着：对端不会再发送数据。但并没有说，这端不能发送数据。
  主动拆连/被动拆连
    服务器可以主动拆连——HTTP服务器
  拆连的异常情况在后面讨论
S
C
Fin J
Ack J+1
数据报文
Fin K
Ack K+1

## Slide 24
TCP连接状态机

## Slide 25
三路握手的边界情况
  服务器应答丢失
    服务器根本没收到客户端的Syn J报文
    服务器的Ack+Syn报文丢失
    重发2次Syn报文
    当第3次Syn报文没有收到应答，则报告建连失败
  客户端应答丢失
    服务器发送的Ack+Syn报文丢失
    客户端应答的Ack K+1报文丢失
    重发
C
S
Syn J
Syn J
Syn J
S
C
Syn J
Syn K，Ack J+1

## Slide 26
服务器端收到多份Syn J报文
  网络是尽力而为转发的，服务器有可能会收到多份Syn J
  如果此时连接已经建立，则丢弃后来的Syn J
  问题，客户端可能会发送两个Syn J到服务器吗？
收到RST应答
  RST类型的TCP报文指示复位连接
  放弃连接
收到路由错误应答
S
C
Syn J
Syn J
S
C
Syn J
RST

## Slide 27
TCP拆连异常
  没有收到Fin的应答
    超时重发
  连接还未终止，收到多份Fin
    对每个Fin都Ack
  连接已经断开
    主动关闭端处于TIME_WAIT状态
      收到Fin，回复Ack
      被动关闭端如果已经断连，回复RST
    主动关闭端处于CLOSE状态
      收到Fin，回复RST

## Slide 28
TCP状态机
  TIME_WAIT状态
    主动关闭端必须在TIME_WAIT 状态维持2MSL时间
    2MSL表示2倍网络最大生存期
    TIME_WAIT状态的设置有两个原因
      为了可靠的终止Tcp连接
      如果A不存在这个连接，收到Fin，则会返回一个Rst报文，Rst会复位B的连接。这使得B的连接没有正确的终止。
A
B
Fin
主动关闭
被动关闭
Ack
Fin
Offline
Fin
Online

## Slide 29
老化掉该连接的报文
  与ISN的作用有点类似
A
B
A/B之间的连接
【A:portA, B:portB】
连接断开
仍然以端口
【A:portA, B:portB】
建立连接
上一个连接的迷失报文

## Slide 30
Tcp的主要问题：
  连接Ddos攻击
  移动设备如何保持连接？
  内核协议栈，文件描述符结构开销
  连接复用，线头阻塞
  RTT
思考：
  连接到底是什么？

## Slide 31: 6. Buffer模型
Tcp每个连接都有send/recv缓冲
  Write将用户数据拷贝发送buffer返回
  Write返回并不意味着发送到对端
  收发buffer上是滑动窗口

## Slide 32
Ucp套接字上没有专有的buffer
  使用操作系统的缓冲池，但有最大尺寸
  Write返回仍然不意味着发送完毕

## Slide 33: Thanks. And Your Slogan Here.
Speaker name and title
www.islide.cc