## Slide 1: 各种编程模式比较/07
主讲：聂晓文
Email：niexiaowen@uestc.edu.cn
电子科技大学 计算机学院

## Slide 2: 本章内容
各种编程模型对比
线程池

## Slide 3: 1. 各种编程模型对比
对比方案
  latency
  throughput
  Unp的方案是基于latency

## Slide 4
进程池/线程池技术
  预先创建进程/线程
  缩短响应时间

## Slide 5
进程池实现方案
  关键是让进程等待
直接Accept
  进程池中的所有空闲进程侦听服务端口，在accept()函数阻塞等待
  新连接建立，所有进程池中的进程被唤醒。
  系统调度进程池中的某个进程，从accept函数中返回，该进程为新进客户服务
  其余进程呢？依次被调度，但是由于listen队列中为空，再次被阻塞
  4.4BSD中的惊群效应（thundering herd）

## Slide 6
惊群效应的实质是唤醒等待进程或线程的方式
  Broadcast
  wakeup one

## Slide 7
accept的另一种方案
  使用IO复用模型——阻塞在select函数上
    基本模型同accept
    但是比直接阻塞在accept方案更糟糕，原因是事件的发生新连接到达引发的，select更绕行一次
accept上锁
  改进思路：让进程池中的进程依次访问accept函数，从而避免了为获得连接进程的调度开销，也就消除了惊群效应
  惊群效应的开销转嫁为锁的开销
  与锁的实现机制有关
    文件锁
    线程互斥锁

## Slide 8
进程池，分发连接描述符
  基本思想：
    一个父进程负责侦听，子进程阻塞
    当有新的连接，父进程把新socket传递给一个子进程
  与前述的accept方案相比，父子进程之间分工明确，避免了惊群效应
  子进程阻塞在进程间通信的管道上（不一定是PIPE）
  增加了进程间通信的开销，同时父进程必须跟踪子进程的状态，看它是否处于空闲
  描述符、空闲状态的传递

## Slide 9
Master/slave模型

## Slide 10
Unp第3版结论：
  线程池/进程池技术相比于即时创建，能够提升大约10倍的性能
  通常而言，线程的创建开销要比线程创建开销小得多
  在线程池实现中：相比于一个主线程accept，再向子线程传递文件描述符的方案；池内线程直接accept阻塞，要简单高效得多。
  客户数>线程数？

## Slide 11: Thanks. And Your Slogan Here.
Speaker name and title
www.islide.cc